## Slide 1
AULA · ARDUINO / ELETRÔNICA / IOT
TinyML
Inteligência artificial onde a decisão acontece
Machine Learning para sistemas embarcados
Dos fundamentos de IA e Machine Learning até treinar um modelo no navegador, usando o celular como sensor — e rodando a decisão no próprio dispositivo.
do sensor à decisão
sem depender da nuvem
A ideia central
Levar um modelo compacto até onde o dado nasce.
Figura: Krea — deck “TinyML · Inteligência no Limite”
TinyML · 01 de 32
Notes: Boas-vindas. Apresente-se e situe a turma: hoje vamos da Inteligência Artificial clássica ao TinyML, que roda dentro de microcontroladores. Adiante o fio condutor — levar a decisão para onde o dado nasce — e o encerramento prático: todos treinarão um modelo com o celular.

## Slide 2
ROTEIRO DA AULA
Roteiro da apresentação
O caminho: da inteligência artificial ao dispositivo que decide
02 / 32
IA E ML — FUNDAMENTOS
O que é Inteligência Artificial
O que é Machine Learning
Tipos de aprendizagem
Ciclo de um projeto de ML
TINYML — CONCEITO E PRÁTICA
O que é TinyML e por que “tiny”
Otimização, hardware e software
Casos práticos: vibração e gestos
Vídeos, Edge Impulse e tutorial
ATIVIDADES E FECHAMENTO
Desafios do TinyML · Por onde começar · Atividade prática da turma · Referências e links
Mapa da aula
TinyML · 02 de 32
Notes: Apresente o mapa da aula em três blocos: fundamentos de IA e Machine Learning; TinyML, com otimização, hardware e casos práticos; e a parte final, com vídeos, Edge Impulse, tutorial e atividade em grupo. Avise que ao final haverá uma atividade prática usando o celular como sensor.

## Slide 3
FUNDAMENTOS · IA
O que é Inteligência Artificial?
Máquinas que simulam capacidades da inteligência humana
03 / 32
EM UMA DEFINIÇÃO
A IA envolve a criação de máquinas que simulam a inteligência humana: podem aprender, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas autonomamente.
Exemplos do dia a dia: recomendações de vídeo, tradutores automáticos e navegação por GPS.
No programa tradicional, todas as regras são escritas à mão; na IA, as regras são aprendidas a partir de exemplos.
TESTE DE TURING · 1950
Alan Turing propôs um teste prático para a pergunta “as máquinas podem pensar?”.
Se um avaliador conversa por texto sem distinguir máquina de humano, a máquina passa no teste.
Continua sendo referência histórica para discutir inteligência em máquinas.
Fundamentos — Inteligência Artificial
TinyML · 03 de 32
Notes: Defina IA como a simulação, por máquinas, de capacidades humanas: aprender, raciocinar, decidir. Contraste com o programa tradicional, em que todas as regras são escritas à mão. Conte o Teste de Turing, de 1950: um avaliador conversa por texto e, se não distingue máquina de pessoa, a máquina é considerada inteligente. É o marco que abre a discussão.

## Slide 4
FUNDAMENTOS · IA
Aplicações da Inteligência Artificial
A IA já está em vários setores — e serve de contexto para o TinyML
04 / 32
01
MEDICINA
Diagnóstico por imagem, descoberta de medicamentos e cirurgia robótica assistida.
02
TRANSPORTE
Veículos autônomos e sistemas de gestão de tráfego nas cidades.
03
FINANÇAS
Previsão de mercado, detecção de fraudes e análise de dados em larga escala.
04
ATENDIMENTO
Chatbots, assistentes virtuais e atendimento personalizado ao cliente.
Fundamentos — IA no mundo real
TinyML · 04 de 32
Notes: Percorra os quatro setores e peça mais exemplos que a turma usa no celular: medicina com apoio ao diagnóstico, transporte com veículos autônomos, finanças com detecção de fraudes e atendimento com chatbots. Pergunte então: onde a IA precisaria rodar dentro do próprio aparelho? Isso prepara o terreno para o TinyML.

## Slide 5
FUNDAMENTOS · ML
O que é Machine Learning?
O campo da IA em que o programa aprende a partir de dados
05 / 32
DEFINIÇÃO
Machine Learning é o campo da Inteligência Artificial que usa algoritmos e modelos para aprender com dados, sem serem explicitamente programados para cada regra.
O foco muda de “escrever a regra” para “mostrar exemplos”.
Reconhece padrões em grandes volumes de dados
Faz previsões e classificações com base em exemplos
Quanto melhores os dados, melhor o modelo
Está por trás de recomendação, visão, voz e texto
Programa tradicional: regras + dados → respostas | Machine Learning: dados + respostas → regras
Fundamentos — Machine Learning
TinyML · 05 de 32
Notes: Explique a inversão central: em vez de escrever regras, mostramos exemplos e o algoritmo descobre as regras. Reforce que ML é um campo dentro da IA. Use a comparação do rodapé: no programa tradicional entramos com regras e dados; no ML entramos com dados e respostas, e ele devolve as regras.

## Slide 6
FUNDAMENTOS · ML
Como o ML aprende: dados → treino → modelo → inferência
O fluxo conceitual que se repete em todo projeto
06 / 32
01
DADOS
Dados e experiências — Exemplos, observações ou interações
→
02
TREINO
O algoritmo ajusta parâmetros
→
03
MODELO
Padrões aprendidos, prontos para uso
→
04
INFERÊNCIA
Uso do modelo — Previsões, padrões ou decisões
EM PRODUÇÃO
O modelo treinado é implantado: chegam dados novos e ele responde com uma previsão — sem ir à nuvem, quando roda no próprio dispositivo.
Fundamentos — o fluxo do ML
TinyML · 06 de 32
Notes: Caminhe pelo fluxo com calma: partimos dos dados; o treinamento ajusta os parâmetros; o modelo guarda os padrões aprendidos; e a inferência é o uso do modelo com dados novos. Guarde o vocabulário treino x inferência: no TinyML treinamos no computador e inferimos no microcontrolador.

## Slide 7
FUNDAMENTOS · APRENDIZAGEM
Aprendizagem supervisionada
O modelo aprende com exemplos rotulados: entrada e saída conhecidas
07 / 32
CLASSIFICAÇÃO
Aprende a escolher entre categorias definidas.
E-mail: spam ou não spam?
Imagem: gato ou cachorro?
Gesto: “tocar” ou “agitar”?
REGRESSÃO
Aprende a estimar um valor numérico contínuo.
Preço de um imóvel a partir de atributos.
Temperatura prevista para amanhã.
Consumo de energia de uma máquina.
Objetivo: mapear entradas para saídas a partir de muitos exemplos rotulados.
Fundamentos — tipos de aprendizagem (1/2)
TinyML · 07 de 32
Notes: Na aprendizagem supervisionada cada exemplo vem com a resposta correta, o rótulo. Duas famílias: classificação, que escolhe entre categorias, como spam ou não spam; e regressão, que estima um número, como preço ou temperatura. Em TinyML, reconhecer um gesto é classificação — o rótulo é o nome do gesto.

## Slide 8
FUNDAMENTOS · APRENDIZAGEM
Aprendizagem não supervisionada e por reforço
Quando não há rótulos — ou quando o aprendizado vem de tentativa e erro
08 / 32
NÃO SUPERVISIONADA
Usa dados de entrada sem saídas conhecidas.
Encontra estrutura nos dados: grupos, segmentos, redução de dimensionalidade.
Ex.: agrupar clientes com comportamento parecido.
POR REFORÇO
Um agente interage com o ambiente.
Aprende ações que maximizam recompensas cumulativas.
Sem exemplos prontos: recebe recompensas ou penalidades a cada ação.
ONDE APARECEM
Anomalias em sinais de sensores.
Robótica, jogos e decisões sequenciais.
Detecção de falha por vibração combina as duas ideias.
Fundamentos — tipos de aprendizagem (2/2)
TinyML · 08 de 32
Notes: Sem rótulos, entra a aprendizagem não supervisionada: o algoritmo procura estrutura, como agrupar clientes parecidos. No aprendizado por reforço, um agente tenta ações, ganha recompensas ou penalidades e melhora com o tempo, como em robótica e jogos. Em sensores, a detecção de anomalias mistura as duas ideias — e é muito usada em TinyML.

## Slide 9
FUNDAMENTOS · CICLO DE VIDA
Ciclo de um projeto de Machine Learning
Um processo iterativo — não uma linha reta
09 / 32
1
COLETA
reunir exemplos representativos
→
2
PRÉ-PROCESSAMENTO
limpar e preparar os dados
→
3
TREINAMENTO
ajustar o modelo escolhido
→
4
AVALIAÇÃO
medir o desempenho com dados novos
→
5
IMPLANTAÇÃO
colocar em produção e monitorar
A avaliação quase sempre devolve o time para a coleta: mais dados, mais variedade, menos ruído.
Fundamentos — ciclo de projeto
TinyML · 09 de 32
Notes: Mostre o ciclo completo: coleta, pré-processamento, treinamento, avaliação e implantação. Enfatize que é iterativo — a avaliação costuma mandar o time de volta para coletar mais e melhores dados. Guarde esse ciclo: no Edge Impulse cada etapa aparece como um bloco visual da plataforma.

## Slide 10
O PROBLEMA
Por que nem tudo pode ir para a nuvem?
Cinco razões para processar perto do sensor
10 / 32
1
LATÊNCIA
A ida e volta da rede atrasa decisões que precisam ser imediatas.
2
PRIVACIDADE
Dados sensíveis saem do dispositivo — e aumenta o risco de exposição.
3
ENERGIA
Transmitir o dado bruto gasta mais energia do que processá-lo no local.
4
CONECTIVIDADE
Sem internet, um sistema que depende da nuvem simplesmente para.
5
CUSTO
Escalar para milhões de dispositivos enviando tudo é caro.
Quando a decisão precisa acontecer agora, a resposta precisa nascer no próprio dispositivo.
O problema da nuvem
TinyML · 10 de 32
Notes: Trabalhe as cinco razões com exemplos: latência em freio e em interfaces de voz; privacidade em áudio e câmera dentro de casa; energia em sensores a bateria; conectividade em área rural ou elevador; e o custo de transmitir tudo de milhões de dispositivos. Conclusão: em muitos casos a decisão precisa acontecer no próprio dispositivo — e é exatamente isso que o TinyML faz.

## Slide 11
TINYML
O que é TinyML?
A definição formal do campo
11 / 32
DEFINIÇÃO
TinyML é a implementação de modelos de Machine Learning em dispositivos pequenos e de baixo consumo de energia — microcontroladores com poucos kilobytes de memória.
É a união de três mundos: algoritmos de ML, hardware embarcado e otimização de modelos. O resultado é a IA presente em todos os lugares — inclusive dentro de um Arduino.
ML OTIMIZADO
modelo comprimido para caber
HARDWARE PEQUENO
MCU, sensores e bateria
DECISÃO LOCAL
sem depender da nuvem
TinyML — definição
TinyML · 11 de 32
Notes: Leia a definição com atenção: TinyML é Machine Learning em dispositivos pequenos e de baixo consumo, com poucos kilobytes de memória. Destaque a união de três mundos — algoritmos otimizados, hardware embarcado e otimização de modelos — e que isso permite IA em qualquer lugar, inclusive dentro de um Arduino da turma.

## Slide 12
TINYML
Por que “Tiny”?
A escala do hardware em que o modelo precisa caber
12 / 32
MCU
microcontroladores simples, de baixíssimo custo
RAM / FLASH
poucos kilobytes disponíveis para o modelo
CONSUMO
opera na faixa de milhares de watts (mW)
SEMPRE LIGADO
pode vigiar 24/7 sem recarregar
“Tiny” porque o modelo inteiro — pesos e runtime — precisa viver dentro do chip.
TinyML — por que “tiny”
TinyML · 12 de 32
Notes: Contextualize a escala: microcontroladores como os da família Arduino têm poucos kilobytes de RAM e flash, e operam consumindo milhares de vezes menos energia que um computador. A contrapartida é o “sempre ligado”: um sensor a bateria pode vigiar continuamente. O modelo inteiro precisa caber dentro do chip — e é essa restrição que define a área.

## Slide 13
TINYML
Edge vs Cloud
Onde cada abordagem ganha — e por que o melhor desenho costuma ser híbrido
13 / 32
NA NUVEM
NO DISPOSITIVO (EDGE)
Latência
depende da rede
decide no local
Privacidade
dados saem do dispositivo
dados podem permanecer locais
Conectividade
falha sem conexão
funciona offline
Escala
poder computacional
restrição e otimização
Edge vs Cloud · Figura: Krea — deck “TinyML · Inteligência no Limite”
TinyML · 13 de 32
Notes: Compare as duas abordagens lado a lado: a nuvem tem muito poder computacional, mas depende da rede e envia dados para fora; o processamento no dispositivo, na borda (edge), decide na hora, funciona offline e preserva a privacidade. Deixe claro que não é “nuvem ou TinyML”: o melhor desenho costuma ser híbrido — decisão local, sincronização seletiva.

## Slide 14
TINYML
Como o TinyML funciona
Treinar no PC → converter/otimizar → inferir no MCU
14 / 32
NO COMPUTADOR
1
TREINA
modelo convencional, com dados e rótulos
2
CONVERTE
formato compacto para embarcados
3
OTIMIZA
quantização e poda para caber no MCU
NO DISPOSITIVO
4
CARREGA
modelo gravado na flash do MCU
5
INFERE
classifica o sinal dos sensores
6
AGE
aciona saída, alerta ou controle
→
TinyML — o fluxo de trabalho
TinyML · 14 de 32
Notes: Mostre a divisão do trabalho: o treinamento acontece no computador, com dados e rótulos; o modelo é convertido e otimizado para um formato compacto; e, no dispositivo, o modelo carregado na flash inferirá sobre o sinal dos sensores e aciona uma saída. Reforce o par treino no PC x inferência no MCU — é o mesmo vocabulário do slide 6.

## Slide 15
TINYML
Otimização de modelo: quantização e poda
Técnicas que comprimem a rede neural sem destruir a precisão
15 / 32
QUANTIZAÇÃO · float32 → int8
Guarda cada peso com menos bits (ex.: 32 → 8).
Modelo até ~4x menor em memória.
Consumo e inferência também caem.
Pequena perda de precisão, em geral aceitável.
PODA · pruning
Remove pesos quase nulos da rede.
Menos parâmetros, menos memória e computação.
Funciona bem junto com a quantização.
Risco: podar demais derruba a precisão.
RUNTIMES
TensorFlow Lite Micro — hoje parte do Google AI Edge como LiteRT — e seus operadores otimizados executam o modelo dentro do microcontrolador.
TinyML — otimização
TinyML · 15 de 32
Notes: Explique a quantização com a analogia de arredondamento: em vez de guardar cada peso com 32 bits, guardamos com 8 — o modelo encolhe até quatro vezes e a precisão cai pouco. A poda remove pesos quase nulos. Ambas alimentam o TensorFlow Lite Micro / LiteRT, o runtime que executa a rede dentro do microcontrolador. Sem otimização, o modelo não cabe no hardware.

## Slide 16
TINYML
Hardware típico
Placas acessíveis que já rodam TinyML — e os sensores que alimentam o modelo
16 / 32
ARDUINO NANO 33 BLE SENSE
MCU ARM Cortex-M4 · microfone, IMU, luz, temperatura e umidade embutidos
ESP32
Wi-Fi e Bluetooth integrados · muito usado em IoT e projetos caseiros
RASPBERRY PI PICO
custo baixíssimo · RP2040, ótimo para experimentos em sala
SENSORES QUE ALIMENTAM O MODELO
Acelerômetro · giroscópio · microfone (áudio) · câmera (visão) · temperatura e umidade · magnetômetro · sensores de corrente e vibração
A regra de ouro: escolha o sensor que melhor “enxerga” o fenômeno que você quer decidir.
TinyML — hardware
TinyML · 16 de 32
Notes: Apresente as placas que a turma pode usar: Arduino Nano 33 BLE Sense, que já traz microfone e IMU embutidos; ESP32, com Wi-Fi e Bluetooth; e Raspberry Pi Pico, de custo baixíssimo. Depois conecte ao sensor certo: acelerômetro para movimento e vibração, microfone para voz, câmera para visão. Regra de ouro: o sensor precisa enxergar o fenômeno da decisão.

## Slide 17
TINYML
Ecossistema de software
Três caminhos para levar o modelo ao microcontrolador
17 / 32
TENSORFLOW LITE MICRO / LITERT
Runtime do Google para microcontroladores: executa o modelo em C++, com operadores otimizados e pegada mínima de memória.
EDGE IMPULSE
Plataforma online end-to-end: coleta, features, treino e deploy em poucos cliques — é a que usaremos na atividade prática.
MICROTVM
Compilador que otimiza e gera código do modelo para o alvo específico, do TVM.
Na aula, usaremos o Edge Impulse do início ao fim — mas o modelo gerado roda sobre o TensorFlow Lite Micro dentro do dispositivo.
TinyML — ecossistema de software
TinyML · 17 de 32
Notes: Organize o ecossistema em três caminhos: o TensorFlow Lite Micro / LiteRT é o runtime que roda no chip; o Edge Impulse é a plataforma web que simplifica todo o fluxo e será a nossa ferramenta de aula; o microTVM compila o modelo sob medida para o alvo. Mostre que não competem entre si: o Edge Impulse gera modelos que rodam sobre o runtime.

## Slide 18
TINYML
Aplicações de TinyML
Reconhecer padrões perto do sensor — em quatro grandes famílias
18 / 32
VOZ
palavra de ativação e comandos curtos, processados no próprio aparelho
GESTOS / MOVIMENTO
IMU e acelerômetro reconhecem gestos, passos e quedas
MANUTENÇÃO PREDITIVA
vibração anormal denuncia desgaste antes da quebra
AMBIENTE / SAÚDE
qualidade do ar, sono, batimentos e atividade física
O padrão é sempre o mesmo: um sinal pequeno, um modelo compacto e uma decisão local.
TinyML — aplicações
TinyML · 18 de 32
Notes: Passe pelas quatro famílias: voz com palavra de ativação no próprio aparelho; gestos e movimento via IMU; manutenção preditiva ouvindo a vibração de máquinas; e ambiente/saúde, do ar ao sono. Mostre que o padrão se repete: sinal pequeno, modelo compacto, decisão local — a mesma receita que a turma vai usar na prática.

## Slide 19
CASO PRÁTICO · 1
Manutenção preditiva com acelerômetro
Um acelerômetro mede a vibração; o modelo reconhece o padrão anormal no próprio equipamento
19 / 32
1
MEDIR
o acelerômetro captura a vibração do motor em tempo real
2
RECONHECER
o modelo classifica o padrão como normal ou anômalo
3
SINALIZAR
alerta local imediato e evento enxuto para o histórico
Benefício: agir no primeiro sinal, não no fim da linha.
Caso prático — vibração · Figura: Krea — deck “TinyML · Inteligência no Limite”
TinyML · 19 de 32
Notes: Desenhe o caso: um acelerômetro fixado no motor mede a vibração; o modelo compara o padrão atual com o padrão normal aprendido; quando reconhece a anomalia, dispara um alerta local e registra um evento. O ganho é agir no primeiro sinal de desgaste, antes da quebra — sem transmitir a vibração inteira para a nuvem.

## Slide 20
CASO PRÁTICO · 2
Reconhecimento de gestos com acelerômetro
A mesma lógica do caso 1, aplicada a movimentos — ponte direta para a atividade com o celular
20 / 32
COMO FUNCIONA
O acelerômetro amostra x, y e z dezenas de vezes por segundo.
Uma janela de tempo vira um “frame” do movimento.
A rede aprende a assinatura de cada gesto rotulado.
Na inferência, a janela nova é classificada em tempo real.
GESTOS QUE FUNCIONAM BEM
“Tocar” na mesa · “Agitar” o dispositivo · Círculo no ar ·
Gestos bem distintos produzem assinaturas bem distintas — a dica para escolher os movimentos da atividade prática.
O celular tem acelerômetro exatamente como uma placa com IMU — por isso o tutorial da aula usa o celular para coletar os dados.
Caso prático — gestos
TinyML · 20 de 32
Notes: Mostre que reconhecer gestos é o mesmo problema do caso anterior com outro sinal: o acelerômetro amostra x, y e z; uma janela de tempo vira o “frame” do movimento; a rede aprende a assinatura de cada gesto rotulado. Insista na dica: escolha gestos bem distintos. Feche a ponte: o celular tem um acelerômetro igual ao da placa — e é ele que coletará os dados no tutorial.

## Slide 21
VÍDEOS
Vídeo — O que é Machine Learning?
Curta em PT-BR para fixar os fundamentos
21 / 32
ASSISTIR EM AULA
Vídeo: O que é Machine Learning? (PT-BR) — Você sabe o que é Machine Learning? - @CursoemVideo Inteligência Artificial (Curso em Vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=0mtXae5HhTE
Vídeo: O que é Machine Learning? (PT-BR) — O que é Machine Learning? #HipstersPontoTube (Alura)
https://www.youtube.com/watch?v=Iuz_jc96bQk
Vídeos — fundamentos
TinyML · 21 de 32
Notes: Projete o vídeo de Machine Learning em português e peça que cada aluno anote uma pergunta e um exemplo novo. Os dois vídeos indicados (Curso em Vídeo e Alura) estão linkados no slide. Ao voltar, conecte o vídeo ao ciclo de projeto do slide 9 e abra para dúvidas.

## Slide 22
VÍDEOS
Vídeo — O que é TinyML?
Curta em PT-BR para introduzir o tema do dia
22 / 32
ASSISTIR EM AULA
Vídeo: O que é TinyML? (PT-BR) — UNIFEI - TinyML - IESTI01 2023.1 - EAD Version - Class 2 - Introduction to TinyML (Marcelo Rovai)
https://www.youtube.com/watch?v=ozeL9a8xNXk
Vídeos — TinyML
TinyML · 22 de 32
Notes: Projete o vídeo sobre TinyML e peça que a turma associe cada ideia do vídeo a um slide já visto: definição (slide 11), otimização (15) ou aplicações (18). Os dois vídeos de aula do Marcelo Rovai (UNIFEI/IESTI01) estão linkados no slide. Use os exemplos do vídeo para a escolha dos projetos.

## Slide 23
FERRAMENTA
Edge Impulse: o que é?
A plataforma end-to-end que usaremos na prática: https://www.edgeimpulse.com/
23 / 32
DEFINIÇÃO
Plataforma online que cobre todo o ciclo de ML embarcado: coleta de dados, extração de features, treinamento e deploy para o dispositivo — em poucos cliques.
COLETA
dados do sensor
→
FEATURES
janela e sinais
→
TREINO
rede e métricas
→
DEPLOY
biblioteca ou firmware
Vídeo de apresentação: What is Edge Impulse? | Edge Impulse Explained (Edge Impulse)
https://www.youtube.com/watch?v=8Vi40Ifdb4Q
Ferramenta — Edge Impulse
TinyML · 23 de 32
Notes: Apresente o Edge Impulse como a plataforma que usaremos: ela cobre todo o ciclo do slide 9 — coleta, features, treino e deploy — dentro do navegador. Os alunos criam conta gratuita e trabalham sem instalar nada. O vídeo de apresentação está linkado no slide.

## Slide 24
FERRAMENTA
Edge Impulse: fluxo de um projeto
Dataset → Impulse (blocks) → treino → EON
24 / 32
1 · DATASET
Cada classe = um gesto ou padrão.
Amostras curtas com o rótulo certo.
Divisão treino / teste automática.
2 · IMPULSE
Sinal de entrada (ex.: acelerômetro).
Processing block: janela e features.
Learning block: rede neural.
3 · TREINO E EON
Treina e mostra acurácia e perda.
Teste com dados nunca vistos.
EON Compiler gera código compacto.
Deploy: biblioteca, firmware ou binário.
Ferramenta — fluxo no Edge Impulse
TinyML · 24 de 32
Notes: Detalhe o fluxo: primeiro o dataset, com amostras rotuladas por classe e divisão treino/teste; depois o Impulse, a sequência de blocos — o processing block extrai features da janela e o learning block treina a rede; por fim, o treino mostra acurácia e perda, o modo de teste valida com dados nunca vistos e o EON Compiler gera código compacto para o dispositivo.

## Slide 25
FERRAMENTA
Hardware suportado + o celular como sensor
A plataforma conversa com placas reais — e o celular de bolso já é um sensor
25 / 32
PLACAS SUPORTADAS
Arduino, ESP32, Raspberry Pi e dezenas de outras placas — a plataforma gera biblioteca e firmware para cada alvo.
O CELULAR COMO SENSOR
No navegador, o celular captura acelerômetro e microfone e envia direto para o dataset — sem nenhum hardware extra.
POR QUE ISSO IMPORTA
Cada aluno coleta seus próprios dados em minutos: a barreira de “não tenho a placa” desaparece.
No tutorial de hoje, o celular é o “sensor da turma”: coletamos os gestos com ele e o modelo depois roda no microcontrolador.
Ferramenta — hardware e celular
TinyML · 25 de 32
Notes: Mostre que a plataforma gera biblioteca e firmware para Arduino, ESP32, Raspberry Pi e dezenas de placas — mas que o grande truque didático é usar o celular como sensor: no navegador, ele captura acelerômetro e microfone e manda direto para o dataset. Assim cada aluno coleta os próprios dados, mesmo sem ter a placa em mãos.

## Slide 26
TUTORIAL
Projeto com o acelerômetro do celular
Links do tutorial para acompanhar em casa ou na bancada
26 / 32
TUTORIAL OFICIAL
Tutorial: acelerômetro do celular com Edge Impulse — Machine Learning Using Your Mobile Phone with Edge Impulse (Edge Impulse)
https://www.youtube.com/watch?v=W_9-bL4br98
Extra — Edge Impulse Tutorial 1 - IMU based gesture recognition using smartphone (Robocraze)
https://www.youtube.com/watch?v=qu6yRlpBbPo
MATERIAIS DE APOIO
Extra — Building a Continuous Motion Recognition System with Embedded Machine Learning (Edge Impulse)
https://www.youtube.com/watch?v=FseGCn-oBA0
Use os links com a conta criada no Edge Impulse e o celular na mesma rede Wi-Fi da sala.
O passo a passo completo está no próximo slide.
Tutorial — links
TinyML · 26 de 32
Notes: Distribua os links do tutorial: o oficial do acelerômetro do celular e os materiais extras estão linkados no slide. Peça que os alunos criem a conta agora e deixem o celular na mesma rede Wi-Fi da sala.

## Slide 27
TUTORIAL
Passo a passo resumido do tutorial
Da conta ao modelo rodando — em cinco passos
27 / 32
1
CRIAR CONTA
cadastro gratuito no Edge Impulse
→
2
CELULAR COMO SENSOR
autorizar acelerômetro pelo navegador
→
3
CAPTURAR GESTOS
amostras rotuladas por classe
→
4
TREINAR
impulse, features e rede neural
→
5
TESTAR AO VIVO
classificação em tempo real no celular
Regra de ouro da coleta: gestos bem distintos e várias amostras por classe.
Tutorial — passo a passo
TinyML · 27 de 32
Notes: Condense o tutorial em cinco passos: criar a conta gratuita; autorizar o celular como sensor no navegador; capturar os gestos com rótulos por classe; treinar o impulse com features e rede; e testar ao vivo, com a classificação aparecendo em tempo real no celular. Repita a regra de ouro: gestos bem distintos e várias amostras por classe.

## Slide 28
REFLEXÃO
Desafios do TinyML
O que fica difícil quando o modelo precisa caber no chip
28 / 32
01
DADOS REPRESENTATIVOS
coletar exemplos que cubram a variedade real do mundo
02
MEMÓRIA
o modelo precisa caber em poucos kilobytes
03
ENERGIA
operar por meses com bateria ou colheita de energia
04
GENERALIZAÇÃO
funcionar fora dos exemplos de treino, no mundo real
O hardware ensina disciplina: medir, otimizar e testar no dispositivo — sempre.
Reflexão — desafios
TinyML · 28 de 32
Notes: Feche a discussão técnica com os quatro desafios: dados representativos, que exigem coleta cuidadosa; memória, que força a otimização; energia, que define por quanto tempo o dispositivo opera; e generalização, o risco do modelo que acerta na bancada e erra no mundo. O hardware ensina disciplina de engenharia: medir, otimizar e testar sempre no dispositivo.

## Slide 29
PRÓXIMOS PASSOS
Por onde começar
A receita para o primeiro projeto
29 / 32
1
UM SINAL
pequeno e observável: gesto, vibração, som
→
2
UMA DECISÃO
o que o dispositivo fará ao reconhecer o padrão
→
3
UM DISPOSITIVO
o celular na coleta e uma placa na execução
COMECE PEQUENO
Melhor um projeto simples que roda de ponta a ponta do que um ambicioso que para na coleta.
Próximos passos — por onde começar
TinyML · 29 de 32
Notes: Entregue a receita do primeiro projeto: escolha um sinal pequeno e observável, uma única decisão clara e um dispositivo — o celular na coleta e uma placa na execução. Recomende começar pequeno: um projeto simples que roda de ponta a ponta ensina mais do que um ambicioso que para no meio.

## Slide 30
ATIVIDADE
Atividade prática sugerida para a turma
Em grupos: treinar um reconhecedor de gestos e propor o deploy
30 / 32
O DESAFIO
Cada grupo define de 2 a 3 gestos, coleta as amostras com o acelerômetro do celular no Edge Impulse, treina o modelo e apresenta a acurácia obtida.
Tempo sugerido: 40–50 min de coleta e treino.
Entrega: demonstração ao vivo + proposta de uso do modelo em uma placa da bancada (Arduino ou ESP32).
ROTEIRO DO GRUPO
1. Escolher gestos bem distintos (regra do slide 20).
2. Coletar: 15+ amostras por classe, velocidade variada.
3. Separar 20% das amostras para teste.
4. Treinar o impulse e anotar acurácia e perda.
5. Testar ao vivo e registrar confusões entre gestos.
6. Propor: onde este modelo rodaria em uma placa real?
Atividade prática
TinyML · 30 de 32
Notes: Organize a turma em grupos e lance o desafio: de dois a três gestos bem distintos, quinze ou mais amostras por classe coletadas com o celular, vinte por cento separados para teste, treino com anotação de acurácia e perda e teste ao vivo. A entrega é a demonstração mais a proposta de uso do modelo em uma placa real da bancada. Tempo sugerido: quarenta a cinquenta minutos.

## Slide 31
REFERÊNCIAS
Referências e links
Todos os links da apresentação — 8 principais + 5 extras (clique para abrir)
31 / 32
Referências e links
TinyML · 31 de 32
01
Você sabe o que é Machine Learning? - @CursoemVideo Inteligência Artificial (Curso em Vídeo) · https://www.youtube.com/watch?v=0mtXae5HhTE
02
O que é Machine Learning? #HipstersPontoTube (Alura) · https://www.youtube.com/watch?v=Iuz_jc96bQk
03
UNIFEI - TinyML - IESTI01 2023.1 - EAD Version - Class 2 - Introduction to TinyML (Marcelo Rovai) · https://www.youtube.com/watch?v=ozeL9a8xNXk
04
UNIFEI - TinyML - IESTI01 2022.1 - Class 02 - Introduction to TinyML (Marcelo Rovai) · https://www.youtube.com/watch?v=7qeoZdYNGJA
05
What is Edge Impulse? | Edge Impulse Explained (Edge Impulse) · https://www.youtube.com/watch?v=8Vi40Ifdb4Q
06
Machine Learning Using Your Mobile Phone with Edge Impulse (Edge Impulse) · https://www.youtube.com/watch?v=W_9-bL4br98
07
Edge Impulse Tutorial 1 - IMU based gesture recognition using smartphone (Robocraze) · https://www.youtube.com/watch?v=qu6yRlpBbPo
08
Building a Continuous Motion Recognition System with Embedded Machine Learning (Edge Impulse) · https://www.youtube.com/watch?v=FseGCn-oBA0
EX1
Qual a diferença entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning (Bóson Treinamentos) · https://www.youtube.com/watch?v=wFYAV_Wk5bc
EX2
TinyML — Convolutional Neural Networks in Microcontrollers (Thommas K. S. Flores) · https://www.youtube.com/watch?v=HiQmXy-6eq0
EX3
TinyML - Support Vector Machines (Classifier) (SVM no Arduino/ESP32) (Thommas K. S. Flores) · https://www.youtube.com/watch?v=LjUQojFjiHI
EX4
IESTI01 TinyML 2021.2 - Class 25 - Collecting Data with EI Studio (Marcelo Rovai) · https://www.youtube.com/watch?v=EZlwH_eoxMw
EX5
Building with TensorFlow Lite for microcontrollers | Workshop (TensorFlow) · https://www.youtube.com/watch?v=jqVCR2MUJEs
Notes: Reúna todos os links da aula: vídeos de Machine Learning (Curso em Vídeo e Alura), aulas de TinyML do Marcelo Rovai, apresentação do Edge Impulse, tutorial do acelerômetro do celular e cinco materiais extras (Bóson Treinamentos, Thommas Flores, EI Studio e workshop TensorFlow). Todos os 13 endereços estão aplicados e clicáveis no slide.

## Slide 32
ENCERRAMENTO
A decisão acontece onde o dado nasce
Síntese da aula e créditos
32 / 32
O QUE VIMOS
Da IA ao ML, dos tipos de aprendizagem ao ciclo de projeto.
O QUE É TINYML
ML otimizado rodando em microcontroladores, sempre ligado.
O QUE VOCÊ FAZ AGORA
Treinar seu modelo com o celular e propor o deploy em uma placa.
Se o dado nasce no dispositivo, a inteligência também pode nascer ali.
Baseado nas apresentações “TinyML — Machine Learning para Sistemas Embarcados” (Prof. Ivan Lucas) e “TinyML — Inteligência no Limite”.
Encerramento
TinyML · 32 de 32
Notes: Feche com a síntese em três blocos — o caminho da IA ao ML, a definição de TinyML e a prática que a turma vai executar — e com a mensagem final: se o dado nasce no dispositivo, a inteligência também pode nascer ali. Agradeça, dê espaço para dúvidas e oriente o início da atividade em grupos. Créditos às duas apresentações-fonte que fundamentaram a aula.